## Slide 1
文教卫事业部
普教安防联网集成系统解决方案

## Slide 2: 目录
背景需求
总体设计
学校综合安防设计
1
2
3
教育局联网设计
4
核心产品
5
典型案例
6

## Slide 3: 国家政策解读
2016
2017
2017
…
2017
2017
2018
《中小学（幼儿园）安全工作专项督导暂行办法》
《幼儿园办园行为督导评估办法》
《加强中小学生欺凌综合治理方案》
…
《关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》
《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》
《关于加强中小学安全工作的紧急通知 》
01
02
01
02
“学校要明确安全是办学的底线，切实承担起校内安全管理的主体责任“
学校
教育局
“不断健全学校安全的人防、物防和技防标准并予以推广”
将学校安全工作列为教育督导的重要内容，并将督导结果作为评价政府教育工作和学校管理工作成效的重要内容。”
“要将校园视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关、教育部门的监控或报警平台，并与公共安全视频监控联网共享平台对接，逐步建立校园安全网上巡查系统。”

## Slide 4: 平安校园现状
校园安全事故应对机制
学校安全事故责任追究和处理
多元化的事故风险分担机制
学校依法处理安全事故的支持体系
安全事故处理和风险化解机制不完善
配齐专职安保员，加强门卫管理
中小学、幼儿园安全技术防范系统
校园安全管理制度不配套
警校合作，及时掌握、快速处理学校安全问题
政府各相关部门要切实承担起学校安全日常管理职责。
严厉打击涉及学校和学生安全的违法犯罪行为
学校安全风险管控机制不健全
学校安全教育机制
安全校园环境，人防、物防、技防相结合校园周边综合治理
学校安全预警和风险评估
学校安全风险预防体系不完善
学校
教育局

## Slide 5: 校园用户需求
视频、报警等多维数据联网
动态监测，风险评估，隐患研判预警
应急指挥
教育局联网督导系统
物防+技防到位
AI赋能，解放人力，提高效率
设备运维便捷
校园安防系统

## Slide 6: 目录
背景需求
总体设计
学校综合安防设计
1
2
3
教育局联网设计
4
核心产品
5
典型案例
6

## Slide 7
校围墙
警戒摄像机
楼道拥挤
星光半球
门卫室
一键报警箱、人证访客机
机房、机要室、档案馆
高清IPC、报警盒、人脸门禁
核、生、化、爆实验室
高清IPC、人脸门禁、报警盒
河道水域
警戒相机
财务室
高清IPC、报警盒、人脸门禁
师生宿舍
AI摄像机、明眸
校大门口
AI 摄像机
校门进出
升降柱、明眸人脸闸机、牌识相机
公共/活动区域
一键报警柱、鹰眼/全景、PT筒机
食堂
防油污摄像机、人脸门禁
制高点
黑光球机
校车
车载主机、智能分析仪
校园综合安防场景图

## Slide 8: 校园综合安防逻辑图
iVMS-9600
报警
访客
周界
黑名单管控
学校A（综合安防）
存储
报警
视频
学校B
存储
iVMS-9600
数据运维 (预警/预案/设备)
地图可视化
区县教育局
显示控制
运营商网络
教育专网
教育专网
升降柱
学生密度
刷脸出入
事故处置
防火墙
公
安
信
息
网
视频边界接入平台
公安视频联网平台
平安校车
行车可视化
iVMS-9600
4G
视频
存储
视频调取
报警通知
检索回放
文件下载
公
安
视
频
专
网
公共安全视频图像信息共享平台
“雪亮工程”
人脸宿管
市教育局
iVMS-9600
人脸门禁

## Slide 9: 目录
背景需求
总体设计
学校综合安防设计
1
2
3
教育局联网设计
4
核心产品
5
典型案例
6

## Slide 10: 校园综合安防设计目录
08:00 进出管理
09:00 视频巡逻
10:00 拥挤防范
11:30 阳光厨房
14:30 一键报警
16:00 周界防范
22:00 事件处置
20:00 宿舍管理

## Slide 11: 进出管理——访客
访客到场
访客登记
黑名单？
人证比对
黑名单比对
访客人脸授权
刷脸出入
不能入场
预约访客
临时访客
访客人证核验
信息自动登记
人脸抓拍留档
便于事后查证
黑名单比对
防范管控人员
访客刷脸进出
降低管理成本
高科技智能化
提升管理形象
Y
Y
N
案例：武汉洪山区中小学

## Slide 12: 进出管理——师生人脸采集授权
H5人脸采集
客户端人脸采集
手动录入
批量导入
填写信息
拍照
（平台V2.2.4不支持质量检测）

## Slide 13: 进出管理——师生
人脸授权
人脸采集
刷脸进出（考勤）
通道考勤系统业务流程
人脸授权
刷脸签到（三选一）
智能签到系统业务流程
签到显示
陌生人预警（抓拍机模式）
视频接力追踪
考勤统计
案例：杭十四中
案例：贵阳一中
校园进出实时监控
人脸采集

## Slide 14: 进出管理——师生
后厨人脸门禁
机房人脸门禁
财务室人脸门禁
实验室人脸门禁
身份核验、防代刷、保障食品、财产和人身安全

## Slide 15: 进出管理——车辆
案例图片：
青岛第十一中学
安全耐用——抗击车辆暴力冲撞，保护师生安全
美观好用——阻止车辆乱停乱放，维护校门秩序
简单易用——升降远程一键控制，降低操作门槛
案例视频：
青岛第十一中学
升降柱
政策解读
“学生在校期间，对校园实行封闭化管理，并根据条件在校门口设置硬质防冲撞设施，阻止人员、车辆等非法进入校园。”

## Slide 16: 进出管理—车辆
雷达触发：通过雷达+视频的方式来代替线圈检测车辆，实现去地感的目的
雷达防砸：通过雷达检测所有在道闸下的物体，以防止出现砸人、砸非机动车的事件。
线圈易损坏
维修困难
无法防止砸
人、砸物
采用将地感线圈埋入地下，并对穿过线圈的金属物体进行检测的方式来实现对于车辆的触发与防砸
传统线圈

## Slide 17: 视频巡逻
实时监控
云镜控制
智能应用
智能告警
语音对讲
解码上墙

## Slide 18: 楼梯拥挤防范
楼梯学生密度实时监测
学生密度超标自动报警
午餐
活动
学生密度识别/统计
Number:9
Flowrate:58/min
ID:东边楼梯
Time:11:34:57
流量超标报警
学生密度识别/统计
现场相机
语音预警
注意：
楼梯密度相机型号：DS-2CD2346FWDA1-IS/WJ，预计2018年11月底发布
iVMS-9600 V2.4.5版本不支持接入楼梯密度相机的密度超标告警，项目需要可以定制接入。
Notes: 文教卫超脑最大支持16路人群密度分析（越界、区域入侵）分析或者周界报警(周界报警每减少一路，人群密度分析增加一路)
在午餐和课间活动期间，教学楼楼梯处学生流量较大，为了避免踩踏事件，大多数学校均涉及了学生分流和现场人工管制机制，但学生密度超标仍时有发生，需要全面有效的技防手段进行指导。校园楼梯踩踏智能预警系统主要由智能NVR和楼梯间/楼梯口摄像机组成。楼道摄像机进行上下楼学生实时监控，将视频流传输到后端智能NVR。智能NVR针对每个楼道摄像机设置不同的密度超标报警阈值，在视频中统计当前画面的学生密度并记录密度数据。当密度超标时立刻产生报警通知校保安或值班老师前往现场保障。2~5秒从摄像机视频中切图，在图片中识别人体并完成人数密度计算，超过设定密度值发出报警。密度检测可设置时间段（如午饭、课间活动等高峰期）。相机安装位置正对学生下楼梯正面，减少学生互相遮盖，可用于教学楼一楼，逃生通道。

## Slide 19: 一键报警
一键报警柱
运动场
校广场
主要道路
可替代监控立杆
一键报警盒
教学楼
宿舍楼
办公楼
财务中心
活动中心
一键报警箱
门卫室
指挥中心
接处警管理
远程控制
视频应用
报警联动
地图定位
师生一键求助，校保安应急处置
重大事件 ,保安向接警中心报警
iVMS-9600

## Slide 20: 阳光厨房
护罩面罩可拆卸
蒸汽/油污不用愁
温湿度叠加视频
数据上报/超限报警
食堂视频实时显示
插播新闻/通知
系统
特点

## Slide 21: 地图巡查
可视化地图
视频巡逻
设备运维
地图巡检
    资源可视
报警可视
人员追踪
近三近八
资产管理
设备状态
GIS / 2.5D

## Slide 22: 周界防范——智能警戒筒机模式
无人体
过滤报警
发现人体
及时报警
客户端
筒机语音预警
保安
处置
轻智能警戒筒机
智能警戒筒机，采用深度学习硬件及算法，支持越界、区域入侵人体侦测
轻智能警戒筒机
声光警戒筒机
人体侦测
人体侦测

## Slide 23: 宿舍管理
智能签到模式
通道考勤模式
交互式识别
归寝统计
记录查询
（三选一）
Notes: 智能签到模式：不适合做进出统计，只适合做回寝签到。建议一个宿舍一个人脸小超脑
通道考勤模式：有消防隐患担忧或对通行效率要求高的不适用。两进两出为基础，每增加500人加配一组同道

## Slide 24: 宿舍管理平台功能
宿舍学生考勤或签到统计（固定时间）
学生多日未归统计（可跳转详单）
学生入住安排（批量导入/手工添加）
签到发布屏
宿管客户端
掌握学生归寝实时动态 提升宿舍科学管理水平

## Slide 25: 事件处置
系统接收信息
各类前端如一键报警、
录像查询一体机
判断转事件库
可选将告警转事件
可选手动录入事件
可将查询单转事件
事件处置结果
根据事件情况填写处置结果
分级审核
按照流程配置的角色审核事件
统计分析
按照时间、地点、类
型、严重程度等等维度分析数据
支持对多种来源的告警进行转事件流程

## Slide 26: 目录
背景需求
总体设计
学校综合安防设计
1
2
3
教育局联网设计
4
核心产品
5
典型案例
6

## Slide 27: 视频联网
组织资源推送
告警接收
录像回放下载
视频预览
云台控制
Notes: 基线9600平台的联网监管可视化地图模块上可展示核视频相关的告警消息，比如周界告警、楼梯密度告警。

## Slide 28: 报警联网
学校一键报警系统：采用具有混音功能的一键报警设备，实现事件现场和校保安的实时音视频对讲。
教育局联网平台：至少接入学校门口由校保安触发的一键报警设备，完成报警数据管理和安全事件的应急指挥。
接警中心建设：
模式一：自建A100和A200平台
模式二：租用A100平台，自建A200平台
Notes: 9600通估平台级联的方式进行一键报警设备联网，上级96平台只能展示一键报警消息，不能做视频复核、语音对讲。但一键报警设备可以同时接入不同的平台，实现中心的视频复核、联动上墙，但只有其中的某一个平台能和一键报警设备进行语音对讲。

## Slide 29: 校车联网
校车监控可视化，历史记录可查化，学生管理精准化，司机监管智能化，统计报表定制化

## Slide 30: 指挥中心
学校B楼梯视频数据
学校C周界视频数据
学校报警视频
PC客户端
控制键盘
中心存储
校车运营视频
指挥中心管理平台
视频综合平台
学校A视频数据
iVMS-9600

## Slide 31: 联网平台|可视化监管
运
维
可
视
化
告
警
可
视
化
告
警
数
据
统
计
单
体
学
校
可
视
化
时段展示
目标展示
异常排名
数据趋势
数据汇总

## Slide 32: 联网平台|校车联网
实时监管
历史查看
人车管理
统计分析
超速报警排行

## Slide 33: 目录
背景需求
总体设计
学校综合安防设计
1
2
3
教育局联网设计
4
核心产品
5
典型案例
6

## Slide 34: 警戒相机
锅炉机房等重点区域
人工湖周边危险区域
校园内、周边重点区域
应用场景
需重点布防的区域
传统周界误报、漏报严重
事中无法及时干预；
需求背景
全彩警戒
特写抓拍
灵活可控
2XX6WDA1系列 人体/车体分类检测报警
基于深度学习算法的人体/车体精确分类检测，实现事中精准报警事后快速检索
声光警戒
精准报警
声光警戒一体，事中震慑，有效干预
iDS-2DE7系列
警戒灯
喇叭
Notes: 轻智能这一档我们的产品就是警戒系列摄像机。
大家应该都知道类似化工厂、人工湖、校园内及周边这些场景都会存在有些重点区域是需要禁止人员以及车辆进入的，但由于我们传统的周界管控误报、漏报非常严重，并且常规监控也无法进行及时的事中干预
针对这些场景目前的问题，我们警戒系列的产品基于深度学习算法可以精准地检测人体、车体并抓拍，不仅实现了事中精准报警还可以配合后端实现事后快速分类检索；
新推出的声光警戒功能，在实际应用中可以起到一定程度的震慑作用。
球机相较于IPC还具备夜间全彩警戒功能，并且基于球机本身的特性可实现较远距离的报警联动特写抓拍，在抓拍上更加的灵活。

## Slide 35
一键报警产品
内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；
内置3W（盒、箱）/30W(柱)扬声器；
支持音频输入、输出外接扩展。
支持局域网和跨公网传输；
推荐使用SIP协议、Ehome协议，支持SDK、萤石云协议对接海康平台；
支持GB28181(2016)、ONVIF协议对接第三方平台；
01
OPTION
02
OPTION
03
OPTION
04
OPTION
200W红外高清彩色摄像头；
分辨率1920*1080，帧率25fps；
支持H.264 SVC、H.265、H.264
支持人脸检测、喧哗报警等智能侦测功能；
结合平台，可以实现呼叫转移（遇忙&手动）、双向对讲、中心喊话、多方会话等功能；
一键报警盒、一键报警柱、一键报警箱
Notes: 一键报警设备，国家2017年的中小学防欺凌文件中明确提出，学校要加强一键报警设备的覆盖

## Slide 36: 明眸人脸识别
莆田二中
杭十一中
方便（ 10.1英寸屏，1万人脸库，人脸比对时间≤0.5S/人）
用户无需携带任何介质，刷脸完成身份核验
屏显实时交互，进出方便快捷
可靠（ 200万广角宽动态摄像头，人脸验证准确率≥99%）
视频/照片防假，活体检测杜绝非法代刷
人脸实时抓拍比对，便于事后查询
智能（前端内嵌深度学习算法）
AI下沉前端，环境适应性更强识别准确率更高
用户价值
Notes: 明眸人脸识别设备，采用200万高清广角宽动态摄像头，支持照片防假功能；依托深度学习算法，支持10000张人脸白名单；人脸比对时间＜0.5S，人证比对时间＜1S，比对正确率＞99%；老项目人员通道改造；人员通过人脸识别，快速进出通道；近景白名单识别，一脸一人，可防尾随，数据精准可用于考勤。

## Slide 37: 人脸分析服务器
人脸抓拍机
普通IPC
图片流
视频流
人脸分析服务器
1路视频流=5路图片流
实时预览报警
抓拍库检索
1V1比对
以图搜图
人员频次统计
产品定位：利旧市场的中小型项目！
Notes: 频次分析：灵活设置监控点范围，可过滤名单库统计，结果支持以报表形式导出，陌生人识别

## Slide 38: 超脑
01
02
04
03
智能分析
人脸分析
人体分析
车辆分析
行为分析
智能存储
极速检索
超强兼容
硬盘健康管理
S.M.A.RT侦测
RAID
文件保护
以脸搜脸
以人搜人
按属性检索
视频/图片混合检索
高端智能机（推荐）
普通高清IPC
第三方厂家IPC
智存一体化
超高性价比
碎片化项目
分布式项目

## Slide 39: 目录
背景需求
总体设计
学校综合安防设计
1
2
3
教育局联网设计
4
核心产品
5
典型案例
6

## Slide 40: 杭二中
浙江省杭州第二中学是一所由杭州市教育局主管的公立全日制普通高级中学。
学校为提升学校的安全管理智能化水平，采用海康威视包括人脸轨迹/布控、重要场所紧急求助、操场/广场全景鹰眼、 2.5D校内可视化应急地图等系统，使用两百余台监控摄像机和三十余台人脸抓拍机完成校园内部各场景和出入口的覆盖，有效做到人防技防相结合，及时、高效应对各类校园安全事件。

## Slide 41: 杭十四中
杭州第十四中学是浙江省历史最悠久的著名中学之一，创办于1904年，先后获得了全国先进单位、省文明学校、省文明单位等40余项集体荣誉称号。杭州第十四中学康桥校区采用海康威视“无卡化”智慧校园系统，实现师生校大门口刷脸进出，医务室刷脸就医和宿舍人脸签到考勤。
1）校大门口“刷脸”进出：通过部署在校门口人行通道的明眸闸机，实现非高峰期师生进出的精细化管理，提升进出管理效率。
2）医务室“刷脸”就医：通过部署在医务室的“人证比对终端”，实现学生刷脸就医。
3）宿舍“刷脸”考勤：通过部署在宿舍大门口的“AI摄像机”采集人脸和后端智能分析设备，实现宿舍“刷脸”考勤，提高学生就宿管理能力。

## Slide 42: 晋安区报警联网
人防：
校园周边治安巡防队在学生在校期间，特别是上学、放学时段，对校园周边进行不间断巡逻，一旦发现异常情况，立即根据部署启动应急处置预案。
技防：
海康一键式报警装置一键触发报警、音视频对讲
报警接警平台A100实时接警，视频复核、地图定位等功能。
加挂运营商无线AP，提供免费无线公共WIFI服务。

## Slide 43: 旬邑县教育局联网
旬邑县教育局，设在被誉为“中国的金字塔之都”的咸阳，拥有初级中学15所、高级中学1所、职业中学1所、小学99所、幼儿园29所。
为加强学校的安全风险防控建设，旬邑县教育局采用海康威视视频监控系统、人脸识别系统、阳光厨房系统（温湿度相机、防油污相机、人脸门禁）、校园全局黑名单防范系统（全局摄像机+人脸小超脑）、周界防误报系统、紧急报警系统（报警柱）、智能访客系统、楼梯踩踏预警系统，全面构筑所属区域学校端人防物防技防的立体化安全防护网。
教育局通过采用中心云存储系统实现学校重要点位数据的二次存储，人脸分析服务器和视频结构化服务器实现学校联网视频数据的结构化统计分析，2.5维GIS地图实现所属区域学校的报警可视化、运维可视化和单体学校可视化监管。一期项目实现了94所学校近1000个点位的联网监管，通过对所属学校视频数据、报警数据、监控设备运维状态的全面联网和统计分析，有效的推动了从事后被动处置向事前主动预防的转变。

## Slide 44: 历城校车
  历城区校车联网项目，共151辆校车，每辆校车配置车载DVR+摄像机，170套指纹读卡器，20套指纹录入，20套发卡器，8000张卡，学生上下车需刷卡，实现学生数量统计、防止超员，校车超速、轨迹偏离等事件管理，全面提升校车安全科技化管理。
  历城所有学校重点部位均采用海康威视高清摄像机，包括175个高清枪机、125个高清半球，后端采用微云存储3台CVR+2台服务器，通过9600智慧校园监管平台，同时管理校车和校园监控联网建设，全方位保障学校学生人身财产安全。

## Slide 45: 广州中小学“阳光厨房”
根据校园“透明食堂”监管部门的组织架构，食品安全综合监控系统为分层架构，主要由总监控中心、下级区域中心和前端系统三部分构成，配合传输网络组成一个完整的多级联网系统。制定了丰富的联动策略，能够自动调用关联的视频和通讯资源，对报警信息进行核实记录。
采用高清晰度的摄像机，实现现场监控可视化。采用前端设备存储技术，实现历史数据可查化。